|  | Kantonales Eichamt GR+1 |
| --- | --- |
|  | Not Michel-Florin Dipl. Eichmeister Lichtensteinweg 16 7000 Chur | Tel. 081/356 03 93 Fax: 081/356 03 92 Natel: 079/357 63 36 |

### Eichanleitung Durchlaufzähler Ultrakust PETRO-COMP

# Informationen

Folgende Informationen erhält man mit den Tasten F2 und F3 bzw. 2. Seite:

- Druchfluss [l/min]				(Eichprotokoll Punkt 1)

- Mittlere Temperatur				(Eichprotokoll Punkt 12)

- Zähler (Nettovolumen)			(Eichprotokoll Punkt 2)

- Anzeige Zähler 15 Grad C. kompensiert 	(Eichprotokoll Punkt 11)

- Aktuelle Temperatur

Vorgehen um die Eichfaktoren und Dichten anzuzeigen:

- Tour Ende		drücken (-> eventuell Ausdruck)

- Menü		drücken

- 1 Konfiguration 	wählen (Cursor oder 1 drücken)

- 7 Eichfaktoren 	wählen  -> Dichten, Produktnamen, Eichfaktoren ...

Parameterausdruck:

- Tour Ende		drücken (-> eventuell Ausdruck)

- Menü		drücken

- 1  Konfiguration 	wählen (Cursor oder 1 drücken)

- 6  Param. Ausgabe 	wählen

- 2  Bon drucken 	wählen -> Ausdruck

# Korrektur

Die Korrektur des Zählers erfolgt über den Eichfaktor.

Bevor der Eichfaktor verändert werden kann, muss die Plombe entfernt werden, die Arretierschraube gelöst werden, der Sperrbolzen entfernt werden und der Eichschalter „sanft“ um 90 Grad gedreht werden (im Display erscheint ein

E  = Eichmodus).

A: Ermitteln welcher Eichfaktor verwendet wird:

- Tour Ende		drücken (-> eventuell Ausdruck)

- Menü		drücken

- 1  Konfiguration 	wählen (Cursor oder 1 drücken)

- 4  Programmparam. 	wählen (Cursor oder 4 drücken)

- 5 Produktdaten 	wählen (Cursor oder 5 drücken)

- Bestätigen		wählen

- fertig 		wählen (ev. mehrmals)

- Es folgt eine Maske, mit der Bezeichnung des Produkts und mehreren Parametern (unter anderem Eichfakto; zum Bsp 9.5675). Kann ein Produkt über beide Zähler abgelassen werden (Bsp. Diesel mit Pumpe und im Freifall) steht bei der Zählerzuordnung eine 0 (sonst 1 oder 2).

B: Neuen Eichfaktor ermitteln:

- Menü		drücken

- 1  Konfiguration 	wählen (Cursor oder 1 drücken)

- 7  Eichparameter	wählen (Cursor oder 7 drücken)

- Bestätigen	 	wählen

- Es folgt eine Maske mit allen drei Eichfaktoren.

| ! | Der richtige Eichfaktor muss verändert werden (vgl A:)! |
| --- | --- |

| ! | Gibt der Zähler zu viel ab muss der Eichfaktor kleiner werden. Gibt der Zähler zu wenig ab muss der Eichfaktor grösser werden. |
| --- | --- |

| ! | Der Defaultwert des Eichfaktors ist 1.0000. Dieser Eichfaktor ist nicht zugeordnet. |
| --- | --- |

| ! | Pro Zähler können maximal 3 Eichfaktoren zugeordnet werden. |
| --- | --- |

Beispiel: 	Der Zähler gibt zuviel ab:

geg: 	Wert Zähler (unkompensiert)	 = 2002.5     ges. neuer Eichfaktor

Wert Messkübel 			= 2005

Eichfaktor 			= 9.6

Lösung:

E neu = E alt * Wert Zähler / Wert Messkübel = 9.6 * 2002.5 / 2005 = 9.6 * 0.998 = 9.5

# Editieren:

| Funktion | Bedienung/Taste |
| --- | --- |
| Zum nächsten Feld springen | Bestätigen |
| Navigieren |   w v |
| Löschen | Del (Löscht immer das Zeichen vor dem Cursor) |

# Uhrzeit verändern:

- Menü		drücken

- 1  Konfiguration 	wählen (Cursor oder 1 drücken)

- Control Parameter	wählen

- Uhrzeit 		wählern

# Kontrollen

- Die Dichten dürfen nicht veränderbar sein. Sollte dies nicht der Fall sein, muss im Eichmodus diese Funktion gesperrt werden. Sind die Dichten nicht veränderbar, steht im Parameterausdruck Dichte-Var AUS bzw. 0.00.